Załącznik nr 1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pieczęć Oferenta

Oferta na analizator składu chemicznego wody i osadów wraz z wyposażeniem

z dnia …………………

- Pełna nazwa oferenta:

………………………………………………………………………………………………………………………...

- Adres lub siedziba oferenta, dane kontaktowe:

………………………………………………………………………………………………………………………...

- Przedmiot oferty:

| L.p. | Żądane przez Zamawiającego | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analizator powinien zawierać: 1. Wysokosprawny generator wysokiej częstotliwości o parametrach: - częstotliwość falowa: co najmniej 27 MHz, - układ chłodzenia: powietrzny, - zakres regulacji mocy co najmniej: 700 – 1500W kontrolowana z oprogramowania , - stabilność dostarczanej mocy: lepiej niż 0,1%, - efektywność sprzężenia fal: ponad 75%, - automatyczna kontrola zapalania i gaszenia plazmy (funkcja szybkiego włączania i wyłączania), - ustawianie optymalnych parametrów w zależności od analizowanych próbek, – indywidualnie zapisywane w każdej metodzie. 2. Układ optyczny o parametrach co najmniej: Musi posiadać trzy tryby pracy: - podgląd palnika i pomiar w trybie axial, (w osi palnika), - podgląd palnika i pomiar w trybie radial (prostopadle do osi palnika), - oraz prawdziwie równoczesny pomiar (synchroniczny) widma pierwiastków z obu podglądów plazmy pionowym i poziomym w tym samym czasie w trakcie analizy dzięki czemu zużycie argonu jest o połowę niższe, - komputerowo optymalizowana optyka echelle’owska bez elementów ruchomych zapewniająca uzyskiwanie niskich poziomów detekcji (na poziomie ppb) i maksymalnej stabilności, - polychromator o długości co najmniej 400 mm stabilizowany w temperaturze 35°C w celu zapewnienia doskonałej stabilności. Składający się z precyzyjnie wykonanego pryzmatu oraz echele’owskiej siatki dyfrakcyjnej o gęstości 94,74 linii/mm, - układ płukania polychromatora z możliwością chwilowego intensywnego przepłukania w celu możliwości analizy w zakresie poniżej 185 nm oraz możliwością zastosowania argonu o czystości 99,95% lub azotu, 3. Układ sterujący konfiguracją plazmy o parametrach co najmniej: - automatyczna optymalizacja ustawień parametrów plazmy zgodnie z wprowadzonymi parametrami, - pionowo zorientowana plazma z poziomym układem obserwacji, - pionowo ustawiona dysza plazmy z programowalnym w płaszczyznach X-Y kątem obserwacji polepszający poziom wykrywalności i zwiększający czułość, - chłodzony wodą interfejs chroniący przed obserwacją chłodnych stref plazmy, redukujący wpływ czynników zakłócających oraz umożliwiający analizę próbek o wyższej zawartości rozpuszczonego ciała stałego i rozszerzający zakres liniowości wykonywanych oznaczeń, - wysokość okna obserwacji ustawiana indywidualnie i zapisywana w metodzie dla poszczególnych pierwiastków. 4. Detektor z matrycą diodową (typu CCD) o parametrach co najmniej: - detektor typu CCD z matrycą odwzorowującą echellogram w pełnym zakresie pomiarowym co najmniej 167 – 785 nm, - mocowany na bazie chłodzonej trzystopniowym układem Peltier do temperatury min. -35°C w celu minimalizacji prądu przy braku promieniowania i zminimalizowaniu szumów, - technologia umożliwiająca jednoczesną integrację sygnałów bardzo intensywnych i bardzo niskich przy zachowaniu optymalnego stosunku sygnału do szumu, - oznaczanie maksymalnie niskich poziomów detekcji (na poziomie ppb) i zabezpieczający przed przekroczeniem maksymalnego sygnału (over-range), - częstotliwość sczytywania informacji z matrycy co najmniej 1 MHz, - całkowity czas kompletnego odczytu informacji z detektora co najwyżej 1 sek, - system zabezpieczenia przelania sygnału na każdym pikselu umożliwiający jednoczesne oznaczanie pierwiastków na skrajnie różnych poziomach stężeń. 5. Min. pięcio-kanałowa pompa perystaltyczna z regulowaną prędkością, kontrolowaną z poziomu oprogramowania, umożliwiająca usunięcie tlenu przed analizą oraz komplet wężyków perystaltycznych, wszystkie przepływy gazów (plazmy/aux/nebulizera oraz dodatkowe) sterowane za pomocą regulatorów masowego przepływu. 6. Min. 1 rozpylacz inertny wraz ze szklaną cyklonowa komorą mgielną. 7. Do sterowania urządzeniem oraz zbierania danych pomiarowych powinien być dołączony kompatybilny zestaw komputerowy z monitorem oraz drukarką wraz z oprogramowaniem sterującym, kontrolnym i umożliwiającym obróbkę danych i generowania raportów. 8. Do pracy z urządzeniem, tj. do sterowania wszystkimi parametrami aparatu, w tym przepływem gazów, pozycjami obserwacji plazmy, zapalaniem i gaszeniem plazmy, mocą generatora, monitorowania parametrów pracy, kalibracji oraz wykonywania pomiarów wraz z rejestracją wyników, ich obróbką i tworzeniem raportów, powinno być dostarczone i zainstalowane oprogramowanie oryginalne. 9. Zamknięty układ chłodzenia. 10. Wymiary nie większe niż 800mm x 750mm x 950mm (szer. x gł. x wys.). 11. Waga nie większa niż 110 kg. |  |
| 2. | Wyposażenie: 1. Układ wydajnego chłodzenia zewnętrznego. 2. Mikrofalowy jednostanowiskowy system przygotowania próbek analitycznych powinien zawierać: - programowalna pomoc doboru zalecanej procedury mineralizacji, - możliwość prowadzenia reakcji z jednoczesną kontrolą mocy odbitej od próbki w naczyniu reakcyjnym, - zapewniające powtarzalne zamknięcie systemu ciśnieniowego z sygnalizacją siły docisku pokrywki naczynia reakcyjnego, - wewnętrzny mikroprocesor do kontroli parametrów reakcji, - komunikacja minimum RS232, - mineralizacja każdego rodzaju próbek (stałe, ciekłe, organiczne), - rozkład dowolnych próbek organicznych lub nieorganicznych w ilości do 2g suchej masy lub do 80 ml cieczy, - możliwość zabudowy modularnej, - ciągły monitoring ciśnienia oraz temperatury w naczyniu reakcyjnym pozwalający na pracę w wysokich wartościach roboczych bez odkształceń i degradacji naczyń, - niskie zużycie ilości reagentów, głównie kwasu azotowego, - pojemność naczynia reakcyjnego PTFE w zakresie 100- 110 ml, - ciągła nie-pulsacyjna regulacja mocy mikrofal, - precyzyjna stabilizacja mocy mikrofalowej, - chłodzenie wodne, - głowica ciśnieniowa ze stali nierdzewnej, osłona głowicy z PP, - zabezpieczenie przed nadmiernym ciśnieniem i temperaturą, - blokada emisji mikrofal przy otwartej głowicy, - oprogramowanie sterujące pracujące w środowisku Windows, pozwalające na niezależne sterowanie nawet kilkunastu modułów mineralizatora, zawierające bazę procedur mineralizacyjnych, - zakres temperatury roboczej do 300⁰C, - zakres ciśnienia roboczego max 50 bar, - zestaw akcesoriów: komplet naczynek PTFE o pojemności w zakresie 100- 110 ml – min. 2 szt., min. 1 filtr, komplet kluczy, min. 1 osłona antybryzgowa, komplet węży gumowych, min. 1 pompka wodna, - oprogramowanie komputerowe zawierające bazę procedur mineralizacyjnych, - wymiary max 200x400x500mm [szer.x gł. x wys.], - masa max 25 kg, - zasilanie sieciowe 230V/50Hz. 3. Dodatkowy detektor zewnętrzny do oznaczania węgla ogólnego i nieorganicznego techniką wysokotemperaturowego rozkładu (spalania) katalitycznego na platynie w temperaturze 680⁰C z detekcją w podczerwieni (NDIR, dla oznaczeń węgla), który powinien zawierać: - wbudowany ekran kolorowy LCD oraz klawiaturę umożliwiającą bezpośrednią pracę bez komputera, - piec do spalań wyposażony w min. 1 kwarcową kolumnę do spalań, - jednoczesne oznaczenie zawartości węgla całkowitego (TC), węgla nieorganicznego (IC), TOC (= TC-IC), niewymywalnego węgla organicznego (NPOC) w trakcie jednego podania próbki do analizatora, we wspólnym piecu (rurze) do spaleń, - zakres pomiarowy: 50 ppb - 30000 ppm TC, IC 4 ppb – 3000 ppm z dokładnością pomiaru 1,5% (CV), możliwość oznaczania węgla organicznego metodą różnicową (TOC=TC-IC) oraz opcjonalnie (TOC=NPOC+POC), - czas analizy dla TC max 3 min i IC max 4min, - regulacja wielkości nastrzyku w zakresie 10-150 µl dla TC i 10-4500 µl dla IC, - automatyczne sterowanie całkowitym przebiegiem, - automatyczna zmiana parametrów i ponowna analiza w przypadku przekroczenia zakresu, - automatyczny wybór zależności kalibracyjnej dla nieznanej próbki, - automatyczne zerowanie i ustawianie optymalnych parametrów pomiaru, - automatyczne odrzucanie wartości znacznie odbiegających i przeliczanie analiz powtórzonych, - automatyczne wyłączenie po schłodzeniu pieca elektrycznego, - wielopunktowa, automatyczna kalibracja do 10 punktów, wykonywana automatycznie przez przyrząd przez rozcieńczenie pojedynczego roztworu wzorcowego, - podwójna linia przepływowa umożliwiająca przemywanie linii analitycznej wodą destylowaną lub próbką, - wielofunkcyjny system przygotowania i nastrzykiwania próbek, - możliwość stosowania manualnych nastrzyków, - możliwość nastrzyków małych objętości próbek, - automatyczne mieszanie gazowe próbek, - automatyczne zakwaszanie i przepuszczanie gazu nośnego w celu odpędzenia CO2, - gaz reakcyjny (nośny): powietrze syntetyczne lub tlen, - zestaw do analizy zawiesin ściekowych i smołowatych umożliwiający automatyczne pobieranie próbek o średnicy zanieczyszczeń do 0,8 mm, - możliwość rozbudowy o zestaw do analizy próbek gazowych oraz zestaw do zewnętrznego przedmuchiwania umożliwiający wykonanie zakwaszania/ przedmuchiwania próbki w automatycznym podajniku podczas pomiaru NPOC, - możliwość rozszerzenia analizatora o przystawkę do oznaczania (metodą chemiluminescencyjną) azotu całkowitego (z możliwością jednoczesnego oznaczania azotu i węgla) podłączoną bezpośrednio do przyrządu TOC w zakresie od 20 ppb do 10000 ppm z dokładnością pomiaru 3%, - graficzna wizualizacja analizy i wyników oraz generowania raportów, - podłączenie z komputerem na złączu USB oraz dodatkowy port USB do bezpośredniego podłączenia drukarki i wydruku wyników, - eksport i import danych do MS Excel, Axcess, LIMS, - pełne oprogramowanie w języku angielskim do sterowania detektorem umożliwiające graficzną wizualizacje wyników, sporządzania krzywych kalibracyjnych, zbieranie i opracowywanie danych, przygotowanie raportów i statystyczną obróbkę wyników. 4. Zestaw wzorców do kalibracji detektora zewnętrznego. 5. Roztwór kalibracyjny do analizatora zawierający min. 5 ppm Al, As, Ba, Cd, Co, Cu, Cr, Mn, Mo, Pb, Se, Sr, Zn i 50 ppm K in 5% HNO3. |  |
| 3. | Inne wymagania: 1. Instrukcja obsługi w języku angielskim i polskim opisująca obsługę urządzenia oraz wykonywanie analiz. 2. Bezpłatna dostawa, instalacja, uruchomienie i testowanie urządzenia. 3. Bezpłatne dwudniowe szkolenie w zakresie obsługi, konserwacji i aplikacji urządzenia. 4. Czas reakcji serwisu na usterki max 2 dni robocze. 5. Gwarancja min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. |  |

- Cena (netto / brutto) PLN:

………………………………………………………………………………………………………………………...

- Termin ważności oferty:

………………………………………………………………………………………………………………………...

- Propozycja gwarancji (w miesiącach - wymagana gwarancja nie krótsza niż 24 miesięcy od podpisania protokołu odbioru):

………………………………………………………………………………………………………………………...

- Termin realizacji (w dniach kalendarzowych):

………………………………………………………………………………………………………………………...

- Warunki płatności:

………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………….					……………………………………

(miejscowość i data)                                                           Podpis Oferenta

Załącznik nr 2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pieczęć Oferenta

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Oświadczam, że nie jestem powiązany/a z "ESC GLOBAL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość i data)                                                           Podpis Wykonawcy